| Odůvodnění veřejné zakázky (dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů) |
| --- |
| a) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 232/2012 |
| Plánovaný cíl veřejné zakázky (popis potřeb) | Cílem veřejné zakázky je odstranění havarijního stavu kanalizace, vodovodu a tramvajové trati jejichž rekonstrukce vyvolá úpravu stávající komunikace, odvodnění komunikace, chodníků a veřejného osvětlení na ulici Milady Horákové v úseku od křižovatky s ulicí Koliště po křižovatku Durďákova. |
| Popis předmětu veřejné zakázky | Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace DN 500/750 – 2000/1570 v délce 925 m včetně kanalizačních přípojek, rekonstrukce vodovodu DN 100 – 500 v délce 353,53 m včetně vodovodních přípojek, rekonstrukce komunikací o ploše 5211 m2 včetně odvodnění komunikace a rekonstrukce chodníků o ploše 4098 m2 a rekonstrukce veřejného osvětlení v celém úseku (od křižovatky Koliště po křižovatku Durďákova), dále rekonstrukce tramvajové tratě šířky 6,5 m a délky 661,6 m včetně dvou nástupních ostrůvků, trolejového vedení a napájecích a zpětných kabelů v celém úseku . |
| Vzájemný vztah předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele | Navrhovanou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci, dojde ke zlepšení plynulosti a snížení hlučnosti tramvajového a silničního provozu. Rekonstrukce vodovodu je vyvolána prostorovým uspořádáním stávajících a rekonstruovaných inženýrských sítí a rozšířením tělesa tramvajové trati. |
| Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky | lhůta výstavby se předpokládá 14 měsíců |
| Popis rizik očekávaného budoucího negativního stavu nebo účinku, který bude vyžadovat vynaložení dalších finančních prostředků pro tuto veřejnou zakázku původně neplánovaných, lze-li jej předpokládat. | Nelze předpokládat |
| Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. | Vzhledem k charakteru veřejné zakázky se nenabízejí další relevantní alternativy. |
| Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. | Realizace veřejné zakázky je nutnou podmínkou naplnění plánovaného cíle, tj. odstranění havarijního stavu kanalizace a tramvajové tratě. |
| Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. (nepovinný údaj) | Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, komunikace včetně odvodnění, chodníků a veřejného osvětlení jako stavby statutárního města Brna a rekonstrukce dvoukolejné tramvajové trati včetně úpravy nástupních ostrůvků, rekonstrukce trolejového vedení a napájecích a zpětných kabelů jako stavby Dopravního podniku města Brna, a.s. budou realizovány jako jedna veřejná zakázka, aby byla zajištěna plynulost a rychlé provedení všech stavebních prací a tím se snížilo působení nepříznivých vlivů na obyvatelstvo v zájmovém území a dále, aby byla sjednocena odpovědnost za vady v rámci záruky vůči všem objektům. |

| b) Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 1 vyhlášky 232/2012 |
| --- |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. | Zadavatel požaduje doložení seznam stavebních prací obdobného charakteru za posledních 5 let a osvědčeními objednatelů o řádném plnění stavebních prací: min. 2 stavby komplexních rekonstrukcí ulic zahrnujících objekty kanalizace, vodovodu, komunikačních ploch a tramvajové trati v hodnotě alespoň 100 mil. Kč bez DPH/na stavbu (rozumí se stavby zahrnující současně objekty kanalizace, vodovodu, komunikačních ploch a tramvajové trati se stojinovou kolejnicí uloženou na velkoplošných panelech, přičemž objekt tramvajové trati musí být realizován v hodnotě alespoň 25.000 tis. Kč bez DPH/na stavbu) a 1 stavbu komplexní rekonstrukce ulice zahrnující objekty kanalizace, vodovodu a komunikačních ploch v hodnotě alespoň 65.000 tis. Kč bez DPH/na stavbu. Je požadováno proto, že se stavba nachází v historickém jádru města Brna jako páteřní komunikace s vysokým dopravním zatížením a je tedy kladen důraz na profesní zkušenost s obdobnými stavbami, aby bylo zajištěno rychlé a bezkolizní provedení stavby. Výše je volena s hledem na předpokládané náklady staveb: vodohospodářská infrastruktura – 96.473 tis. Kč dopravní infrastruktura – 38.852 tis. Kč tramvajové tratě – 69.495 tis. Kč |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. | Zadavatel nepožaduje |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. | Dle § 54, písm. d) zákona zadavatel požaduje doložení osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb., autorizace v oboru: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dopravní stavby geotechnika technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení Dále zadavatel požaduje doložení: oprávnění k montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem vydané ve smyslu § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů osvědčení pro elektrotechnickou kvalifikaci při činnostech na technických zařízeních se stupněm odborné kvalifikace dle přílohy č. 4, odst. 4 a 5 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace v platném znění, pro elektrická zařízení specifikovaná v § 1, odst. 4, písm. a), b), c), e), g), i), j) této vyhlášky oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem, vydané příslušným obvodním báňským úřadem dle § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Dále zadavatel požaduje pro hlavního stavbyvedoucího doložení profesního životopisu v rozsahu: min. vysokoškolské vzdělání stavebního směru, obor vodohospodářské nebo dopravní stavby min. 5 let praxe autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo dopravní stavby seznam stavebních prací s uvedením místa, doby a celkových nákladů stavby provedených hlavním stavbyvedoucím v rozsahu – min. 2 stavby rekonstrukce nebo výstavby kanalizace prováděné hornickým způsobem v hodnotě min. 10.000 tis. Kč bez DPH /stavba Dále zadavatel požaduje pro stavbyvedoucího 01 doložení profesního životopisu v rozsahu: min. středoškolské vzdělání stavebního směru, obor vodohospodářské nebo dopravní stavby min. 3 roky praxe autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo dopravní stavby seznam stavebních prací s uvedením místa, doby a celkových nákladů stavby provedených stavbyvedoucím 01 v rozsahu – min. 2 stavby rekonstrukce nebo výstavby kabelových tras z multikanálů a přístupových komor pro drážní kabelová vedení v hodnotě min. 1.500 tis. Kč bez DPH/stavba Dále zadavatel požaduje pro stavbyvedoucího 02 doložení profesního životopisu v rozsahu: min. středoškolské vzdělání stavebního směru, obor vodohospodářské nebo dopravní stavby min. 3 roky praxe autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo dopravní stavby seznam stavebních prací s uvedením místa, doby a celkových nákladů stavby provedených stavbyvedoucím 02 v rozsahu – min. 2 stavby rekonstrukce nebo výstavby veřejného osvětlení v hodnotě min. 1.500 tis. Kč bez DPH/stavba Provádění rekonstrukce vodohospodářské a dopravní infrastruktury a provádění některých úseků kanalizace otevřeným výkopem a částečně štolováním je technicky velmi náročné a je náročné i z hlediska dodržení všech právních předpisů, kterými se zadavatel při realizaci musí řídit. Z těchto důvodů jsou požadavky na vzdělání hlavního stavbyvedoucího a dalších dvou stavbyvedoucích na odbornou kvalifikaci a praxi zcela v souladu s předmětem zadání a zaručují zadavateli odborné a kvalifikované vedení stavby |
| Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. | Zadavatel nepožaduje |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. | Zadavatel nepožaduje |
| d) Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 232/2012 |
| Hodnotící kritérium | Odůvodnění |
| ekonomická výhodnost nabídky | Je požadována s ohledem na účelné využití vynakládaných finanční prostředků statutárního města Brna pro nezbytnou rekonstrukci inženýrských sítí a dopravní infrastruktury se zřetelem na plynulé a rychlé provedení stavebních a montážních prací tak, aby se co nejvíce zkrátilo působení nepříznivých vlivů na životní prostředí a především na obyvatelstvo v daném území. |
| 1 dílčí kriterium – výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 80 % | dle finančních možností statutárního města Brna |
| 2 dílčí kriterium – lhůta plnění zakázky ve dnech s váhou 20 % | omezení působení nepříznivých vlivů na životní prostředí |

| e) Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 232/2012 |
| --- |
| Hodnota | Odůvodnění |
| 205 089 644,- Kč | Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází ze srovnávacího rozpočtu a katalogových cen stavebních prací ze zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby a je upravena na cenovou úroveň 2012 |