Veřejná zakázka

Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v etapě vyhledávání

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Část 2

Požadavky na Přílohu č. 2 Smlouvy
Technické podmínky

květen 2014

Obsah

1.	Definice pojmů a seznam zkratek	3

2.	Charakteristika Díla	3

2.1	Cíl prací zahrnutých v Díle	3

3.	Předmět dodávek	3

3.1	Obecné požadavky	3

3.2	Požadavky na jednotlivé dodávky	4

4.	Zákony, předpisy, normy	6

5.	Jednotky a symboly	6

6.	Požadavky na Rozsah technických prací	6

6.1	Geologické práce:	7

6.2	Geofyzikální práce:	7

6.3	Hydrogeologické práce:	7

6.4	Stanovení geotechnických charakteristik a fyzikálních vlastností hornin:	8

7.	Požadavky na oddíl "Charakterizace lokality pro umístění HÚ" Závěrečné zprávy	8

7.1	Popis strukturní stavby a geologického vývoje území lokality	8

7.2	Podklady pro vytvoření či doplnění 3D strukturně-geologického modelu	8

7.3	Podklady pro vytvoření či doplnění 3D hydrogeologického modelu	9

7.4	Podklady pro vyhodnocení geotechnických a fyzikálních vlastností horninového prostředí lokalit	9

7.5	Podklady pro vyhodnocení lokalit dle výběrových a třídících kritérií	9

8.	Požadavky na způsob zabezpečování kvality	9

9.	Přehled předpisů, doporučení, norem	11

# Definice pojmů a seznam zkratek

Definice pojmů a seznam zkratek jsou uvedeny v Příloze č. 1. Obchodní podmínky.

# Charakteristika Díla

## Cíl prací zahrnutých v Díle

Dílo je součástí procesu výběru a ověřování lokalit vhodných pro umístění jaderného zařízení "Hlubinné úložiště". Jednotlivé kroky, postupy a metody výběru vhodné lokality vycházejí z ustanovení Atomového zákona, jeho prováděcích vyhlášek a bezpečnostních standardů MAAE.

Cílem dílčího kroku, jehož součástí je předmětné Dílo, je shromáždění a doplnění relevantních dat o vybraných externích podmínkách přírodní povahy pro 7 kandidátských lokalit pro umístění HÚ a jejich utřídění a vyhodnocení, které umožní posouzení těchto lokalit dle výběrových a srovnávacích kritérií pro umísťování jaderných zařízení a následné zúžení jejich počtu.

Základním výstupem Díla budou vstupní data, upřesněná provedením geologických prací v rozsahu podle této Smlouvy, pro vytvoření geologického a hydrogeologického modelu každé z posuzovaných lokalit.

Vytvoření těchto modelů bude součástí související zakázky „Podpora hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště“.

# Předmět dodávek

## Obecné požadavky

Dílo je členěno na dodávky označené písmeny A. až D. Rozsah a způsob provedení jednotlivých dodávek musí být takový, aby jejich naplněním byl splněn účel a cíl Díla uvedený v Článku 2.1 Smlouvy a pokryt rozsah uvedený v Článku 3.1 Smlouvy.

Dílo je dodávkou zadanou stanovením technických podmínek formou požadavků na funkci Díla, nikoliv projektem či specifikací prací, tj. Zhotovitel zpracovává veškeré Projekty prací, zajišťuje potřebnou přípravu a realizaci prací a nese všechna rizika víceprací potřebných pro naplnění účelu Díla s výjimkou dodávky C.

Dodavatel bude při realizaci Díla postupovat s odbornou péčí tak, aby jednotlivé výstupy, analýzy a interpretace odpovídaly současnému stavu poznání v geologických oborech.

Zpracování Projektů prací, příprava a realizace prací podle Projektů geologických prací na jednotlivých lokalitách musí být navrženy a provedeny tak, aby byly v minimální míře pokryty požadavky uvedené v Článcích 6 této Přílohy č. 2.

Zhotovitel se při realizaci díla bude řídit Projektem zajištění jakosti díla, který je nedílnou součástí dodávky. Požadavky na způsob zabezpečování jakosti jsou uvedené v Článku č. 8 této Přílohy č. 2.

## Požadavky na jednotlivé dodávky

Plán zajištění jakosti

Zhotovitel předloží Plán zajištění jakosti dle požadavků na způsob zabezpečování jakosti uvedených v Článku č. 8 této Přílohy č. 2.

Dodávka A: Databáze

Dodavatel shromáždí a utřídí relevantní dostupná archivní data, jako publikovanou odbornou literaturu, výsledky výzkumných projektů a další dostupná nepublikovaná data,  výsledky zahraničních projektů charakterizace lokalit pro hlubinná úložiště s podobnými geologickými podmínkami a výsledky předchozích, relevantních studií zpracovaných v rámci projektu vývoje HÚ v ČR a vytvoří databázi geologických, geofyzikálních a hydrogeologických dat. Součástí databáze budou digitální kopie všech podkladů zahrnutých do databáze.

Databáze podkladů budou vytvořeny ve dvou stupních podrobnosti. Podrobná databáze, včetně evidence všech vrtů hlubších než 20 m vedených v registru vrtné prozkoumanosti ČGS-Geofondu, bude sestavena pro území do 5 km od hranice vymezeného průzkumného území pro zásah do zemské kůry. V menší podrobnosti (bez této evidence vrtů) bude zdokumentováno území do 25 km od hranice vymezeného průzkumného území.

Dodavatel zhodnotí validitu shromážděných dat a zpracuje GAP-analýzu, ve které identifikuje chybějící, nespolehlivá nebo pochybná data. Součástí validace dat bude i validace dostupných geologických map se zvláštním zřetelem na zakreslenou tektonickou síť.

Dodavatel integruje získaná data v popisu strukturní stavby a geologického vývoje dílčích jednotek regionální geologické stavby Českého masivu, které zasahují do území minimálně 25 km od hranice vymezeného průzkumného území. Popis bude zaměřen na pochopení hlubinné stavby popisovaného území a jeho tektonického vývoje, zejména v období vzniku hostitelského horninového prostředí a ve svrchním terciéru a kvartéru.

Dodávka B: Projekt geologických prací

Dodavatel v rámci Dodávky B zpracuje na základě poznatků obsažených v Dodávce A Projekt geologických prací. Projekt geologických prací musí být zpracován v souladu s vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů.

Projekt geologických prací bude zpracován pro každou lokalitu samostatně.

Projekt geologických prací bude obsahovat návrh na provedení takových prací, které povedou k zajištění dat a informací potřebných pro charakterizaci lokality v rozsahu a podrobnosti dle Článku 6 této Přílohy č. 2. Dodavatel musí do výčtu prací zahrnout technické práce označené v Článku 6 této Přílohy č. 2 jako mandatorní.

Součástí Projektu geologických prací bude detailní rozpočet, ve kterém dodavatel uvede u jednotlivých položek vedle celkové ceny i jednotkové ceny. Harmonogram Projektu geologických prací bude zahrnut do celkového harmonogramu díla s uvedením všech vlivů (technických, administrativních a jiných), které by mohly ovlivnit plánovaný průběh a termín dokončení celého Díla.

Veškerá originální listinná dokumentace týkající se vstupů na pozemky, střetů zájmů apod., bude soustředěna a zaevidována na Pracovišti dodavatele. Předpokládá se, že všechny skupiny pracovníků, které budou v průzkumných územích na jednotlivých lokalitách provádět práce spojené se zásahem do pozemku nebo vstupovat na pozemky, budou kromě písemného dokladu Objednatele se základními informacemi o projektu, vybaveny i kopiemi všech povolení, smluv a rozhodnutí rozhodných pro provádění prací na Pracovišti.

V souladu s požadavky Přílohy č. 3 k Vyhlášce č. 369/2004 Sb. budou doklady o výsledcích projednání střetů zájmů chráněných zvláštními právními předpisy součástí zprávy o řešení geologického úkolu jako samostatná textová příloha.

Dodávka C: Odborná pomoc včetně získání potřebných stanovisek, povolení a souhlasů.

Dodavatel zajistí potřebnou dokumentaci k provádění technických prací, tj. zpracuje dokumentaci potřebnou k žádostem na získání potřebných povolení, souhlasů vlastníků nemovitostí k činnostem pro provádění Díla.

Dále, na vyžádání Objednatele zpracuje dokumentaci k převedení Průzkumného území z Objednatele na Zhotovitele a zpět.

Dodavatel poskytne na vyžádání odbornou pomoc při projednávání výsledků s veřejností, případně další odbornou pomoc související s Dílem a nezahrnutou v ostatních bodech Dodávky C.

Dodávka D: Realizace průzkumů a jejich vyhodnocení

Provádění technických prací a zajištění výkonu oprávněné řešitelské organizace

Dodavatel bude veškeré práce uvedené v Projektech geologických prací jednotlivých lokalit provádět s veškerou odbornou péčí a v souladu s požadavky §5, §7, §8 a §14 vyhl. č. 369/2004 Sb.

Dodavatel zajistí Výkon oprávněné řešitelské organizace včetně zasílání kopií Objednateli o plnění této činnosti (o evidenci geologických prací u České geologické služby, o zaslání Projektu geologických prací k vyjádření na krajský úřad, apod.).

Dokumentace výsledků průzkumů

Dodavatel předá Objednateli následující dokumentaci o průběžném plnění Díla:

Přehledy podle §9 vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů

Roční zprávy o rozsahu a výsledcích průzkumů lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v rozsahu ložiskového průzkumu podle §12 vyhl. č. 369/2004 Sb.

Zprávy o splnění dílčího plnění

Zprávy o splnění dílčího plnění jsou základním podkladem pro předání a převzetí dílčího plnění. Zprávy o splnění dílčího plnění jsou schvalovány Objednatelem.

Zprávy o splnění dílčího plnění budou obsahovat výčet a výkaz prací a jejich výsledků spadajících do daného dílčího plnění.

Zdrojová data

Dodavatel poskytne Objednateli k archivaci kopie veškerých zdrojových dat (výstupů z měřících přístrojů) v původních formátech.

Dokumentace konečných výstupů

Souhrnná geologická dokumentace podle vyhl. č. 368/2004 Sb. o geologické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Závěrečná zpráva bude zpracována v souladu s §16 a přílohy č. 3 vyhl. č. 369/2004 Sb., a to samostatně pro každou lokalitu.

Kromě požadavků vyhl. č. 368/2004 Sb. bude zpráva obsahovat samostatnou část "Charakterizace lokality pro umístění HÚ", která bude obsahovat upřesněný popis strukturní stavby a geologického vývoje území lokality, podklady pro vytvoření či doplnění 3D strukturně-geologického a hydrogeologického modelu lokality zpracovávaném na základě již existujících dat v zakázce „Podpora hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště“ a vyhodnocení vybraných geologických jevů zahrnutých mezi výběrová a třídící kritéria pro umisťování jaderných zařízení (viz vyhl. 215/1997 Sb.). Požadavky na tuto samostatnou část jsou specifikovány v Článku 7 této Přílohy č. 2.

Výsledky musí být předány ve formátech kompatibilních se softwarem Objednatele ArcGIS for Desktop 10.1. Toto se nevztahuje na primární a zdrojová data, která budou odevzdána ve formátu pořízení.

Návrh potřebných invazivních technických prací

Dodavatel zpracuje jako samostatnou přílohu závěrečné zprávy návrh invazivních technických prací potřebných pro další etapu výběru a charakterizace lokality. Práce budou navrženy ve skladbě a rozsahu nezbytně nutném pro následující činnosti:

- zpřesnění strukturně-geologického a hydrogeologického modelu lokality

- zhodnocení mineralogických, petrochemických, fyzikálně mechanických a geotechnických vlastností hostitelského prostředí

- zhodnocení chemismu podzemní vody a jeho změn ve vertikálním profilu

- vypořádání geologických výběrových a třídících kriterií pro umisťování jaderných zařízení

Minimálním rozsahem návrhu pro každou lokalitu budou návrhy míst a způsob provedení vrtů hloubky 100 až 1000 m s návrhem souvisejících testů, zkoušek a analýz, u kterých se předpokládá co nejvyšší vypovídací schopnost pro další výběr lokalit HÚ, včetně zdůvodnění těchto návrhů. Návrhy a jejich zdůvodnění budou provedeny v intencích Projektu prací na hypotetické lokalitě.

# Zákony, předpisy, normy

Při plnění Díla bude Zhotovitel respektovat všechny závazné předpisy. Přehled souvisejících předpisů, doporučení a norem je uveden v Článku 9 této Přílohy č. 2.

# Jednotky a symboly

Při plnění Díla musí být používány výhradně jednotky systému SI, použité symboly musí být jednoznačně definovány a řádně vysvětleny.

# Požadavky na Rozsah technických prací

Požadavky uvedené v tomto Článku 6 se vztahují k rozsahu Projektů geologických prací.

Specifikace technických prací bude v rámci tohoto Díla obsahovat pouze nedestruktivní metody průzkumu.

VV Projektu geologických prací, resp. v části specifikace technických prací musí být zahrnuty následující práce:

## Geologické práce:

- Dálkový průzkum země včetně analýzy radarových dat s použitím nové metody automatické extrakce liniových prvků z digitálního obrazu.

- Přehodnocení a doplnění geologických map 1 : 50 000 ve vrstvě zlomová síť v oblasti do 25 km od hranice průzkumného území.

- Sestavení geomorfologické mapy v měřítku 1 : 25 000 pro oblast do 5 km od hranice průzkumného území.

- Digitální model reliéfu (DMR) v měřítku 1 : 5 000 pro oblast průzkumného území s přesahem nejméně 1 km, nejvíce však pro oblast do 5 km od hranice průzkumného území.

- Odkrytá geologická mapa a mapa předpokládané zlomové sítě v měřítku 1 : 10 000 pro oblast do 5 km od hranice průzkumného území.

- Dokumentace odkryvů, lomů a dalších míst s odkrytým předkvartérním podložím v oblasti do 5 km od hranice průzkumného území. Dokumentace bude zaměřena zejména na studium strukturních fenoménů.

## Geofyzikální práce:

- Reinterpretace letecké geofyziky metodami pozemní geofyziky.

- Zhodnocení gravimetrických dat v oblasti do 25 km od hranice průzkumného území a jejich případné doplnění v oblasti do 5 km od hranice průzkumného území nebo v oblastech předpokládaného významného tíhového rozhraní.

- Provedení refrakčního a reflexního seismického měření pokrývající průzkumné území s hloubkovým dosahem cca 1 000 m.

- Provedení odporového a elektromagnetického měření, magnetometrie a metody VDV pokrývajícího průzkumné území, zejména v místech předpokládaného průběhu významnějších tektonických struktur nebo litologických rozhraní a v místech vybraných na základě výsledků dálkového průzkumu a přehodnocení letecké geofyziky.

## Hydrogeologické práce:

- Revalidace dostupných hydrogeologických map a vodohospodářských map v oblasti do 25 km od hranice průzkumného území.

- Evidence hydrogeologických měřících nebo jímacích objektů, včetně prověření jejich stavu a posouzení využitelnosti při sestavování konceptuálního hydrogeologického modelu.

- Základní hydrogeologické mapování v oblasti do 5 km od hranice průzkumného území, včetně odběru vzorků podzemních vod z dostupných hydrogeologických objektů a pramenů v průzkumném území.

## Stanovení geotechnických charakteristik a fyzikálních vlastností hornin:

- Na každé lokalitě bude proveden odběr bloků hornin, z těch budou připravena tělesa a na nich provedeny i testy potřebné pro posouzení geotechnické proveditelnosti díla a pro tepelné dimenzování hlubinného úložiště. V případě, že odběr vzorků nebude možný, bude provedeno expertní posouzení vlastností hornin na základě vlastností hornin z analogických lokalit.

# Požadavky na oddíl "Charakterizace lokality pro umístění HÚ" Závěrečné zprávy

## Popis strukturní stavby a geologického vývoje území lokality

Dodavatel upřesní na základě provedených technických prací Popis strukturní stavby a geologického vývoje území lokality v části vztahující se k území do 5 km od hranice průzkumného území.

## Podklady pro vytvoření či doplnění 3D strukturně-geologického modelu

Dodavatel utřídí a vyhodnotí získané poznatky z prací prováděných v rámci Díla tak, aby je bylo možné začlenit do struktury nezbytných informací pro hodnocení vhodnosti lokality k umístění HÚ ve smyslu čl. I/27 návodu MAAE SSG-14.

Podklady pro vytvoření strukturně-geologického modelu, se zřetelem na rozsah a povahu provedených hodnocení a technických prací, by měly minimálně obsahovat:

- zhodnocení tektonického vývoje a strukturní stavby území lokality v kontextu se stavbou a vývojem Českého masivu

- zhodnocení možných neotektonických procesů, které by mohly ovlivnit posuzovanou lokalitu

- zhodnocení předpokládaného výskytu významných zlomových struktur s možným potenciálem jejich pohybové a seismické aktivity na území minimálně do 25 km od hranice průzkumného území a se zvláštním zřetelem na výskyt takových struktur v průzkumném území

- zhodnocení předpokládaného výskytu významných zlomových struktur a dalších strukturních diskontinuit, které by mohly představovat preferenční cestu pro šíření radionuklidů z úložného systému do složek životního prostředí, a to území minimálně do 5 km od hranice průzkumného území a se zvláštním zřetelem na výskyt takových struktur v průzkumném území

- zhodnocení geofyzikálních a dalších dat, které umožní odhadnout velikost a hloubkový dosah bloku vhodného horninového prostředí a vytvořit hypotézu o jeho možné vnitřní struktuře

- stanovit na obecné úrovni poznání vlastnosti horninového prostředí (fyzikální, chemické, geo-inženýrské a termické) a předpokládané variace těchto hodnot

- zhodnocení pozdně terciérního a kvartérního vulkanismu a post-vulkanických jevů, pokud se takové jevy vyskytují v území minimálně do 25 km od hranice Průzkumného území

Údaje o seismicitě území jsou vyňaty z požadovaného rozsahu podkladů a budou řešeny v rámci jiného projektu.

## Podklady pro vytvoření či doplnění 3D hydrogeologického modelu

Dodavatel utřídí a vyhodnotí získané poznatky z prací prováděných v rámci Díla tak, aby je bylo možné začlenit do struktury nezbytných informací pro hodnocení vhodnosti lokality k umístění HÚ ve smyslu čl. I/31 návodu MAAE SSG-14.

Podklady pro vytvoření hydrogeologického modelu, se zřetelem na rozsah a povahu provedených hodnocení a technických prací, by měly minimálně obsahovat:

- zhodnocení hydrogeologických vlastností Průzkumného území včetně širšího území s dosahem hlubokého oběhu podzemních vod

- vytvoření hypotézy o skladbě lokalitou zasažené hydrogeologické jednotky (počet vertikálních hydrogeologických zón a jejich hydrogeologické vlastnosti

- odhad hydrogeologického režimu

- základní údaje o chemickém složení hlavních horninových typů hostitelského prostředí a údaje o chemismu podzemní vody z existujících odběrných míst.

## Podklady pro vyhodnocení geotechnických a fyzikálních vlastností horninového prostředí lokalit

Dodavatel utřídí a vyhodnotí získané poznatky z prací prováděných v rámci Díla tak, aby bylo možno posoudit geotechnickou proveditelnost Díla a vytvořit 3D model šíření tepla v úložišti.

## Podklady pro vyhodnocení lokalit dle výběrových a třídících kritérií

Dodavatel utřídí a vyhodnotí získané poznatky z prací prováděných v rámci Díla tak, aby je bylo možné začlenit do struktury nezbytných informací pro hodnocení vhodnosti lokality k umístění HÚ ve smyslu vyhl. 215/1997 Sb.

Podklady pro toto hodnocení, se zřetelem na rozsah a povahu provedených hodnocení a technických prací a podklady uvedené v bodech 7.3 a 7.4 tohoto Článku, by měly minimálně obsahovat:

- údaje o výskytu krasu, zejména primárních krasových jevů v území do 5 km od hranice průzkumného území

- údaje o výskytu svahových pohybů, zejména sesuvů a skalních řícení v území do 5 km od hranice průzkumného území

- údaje o výskytu hlubinných dolů, čerpacích vrtů na ropu, plyn, podzemní vodu nebo jiné nerostné suroviny, podzemních zásobníků a jiných staveb realizovaných v podzemních prostorech, a to v území do 5 km od hranice průzkumného území.

# Požadavky na způsob zabezpečování kvality

Zhotovitel musí mít zaveden systém managementu kvality splňující požadavky normy ISO 9001 (v platném znění).

Vlastní zabezpečování kvality pro rozsah Zhotovitelem poskytovaného plnění musí vycházet ze zavedeného systému managementu kvality Zhotovitele a Zhotovitel ho bude provádět podle odsouhlaseného Plánu kvality. V plánu budou zohledněny požadavky vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bude-li Zhotovitel realizovat plnění pomocí Subdodavatelů, musí je smluvně zavázat k naplňování požadavků na systém kvality dle vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb., které jsou relevantní k jejich realizovaným dodávkám.

Plán kvality vypracovává Zhotovitel a musí to být ucelený, samostatný a řízený dokument.

V Plánu kvality musí být stanoveny rozhodující výstupy, činnosti a jejich sled a vazby a způsoby zabezpečování kvality při plnění předmětu Díla.

Bez odsouhlasení Plánu kvality Objednatelem nesmí Zhotovitel zahájit výkon činností, které jsou předmětem plnění.

Odsouhlasení Plánu kvality Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné plnění Díla a povinností dle Smlouvy.

Zhotovitel Objednateli umožní výkon jeho práva na zákaznický audit jak přímo u Zhotovitele, tak i u subdodavatelů Zhotovitele, a toto právo Objednatele uplatní a zajistí přímo v příslušných obchodních smlouvách se subdodavateli. Objednatel bude provádět zákaznické audity prostřednictvím jeho vlastních odborných pracovníků nebo jím pověřené nezávislé třetí osoby.

Předání Plánu kvality ve 3 paré k přezkoumání dodavatel zajistí do 180 dnů po podepsání Smlouvy. Předání změn/revizí Plánu kvality provedených na základě požadavků Objednatele ve 3 paré dodavatel zajistí vždy do jednadvaceti dnů po předání požadavků Objednatele.

# Přehled předpisů, doporučení, norem

Zhotovitel musí při plnění Smlouvy v celém rozsahu předmětu dodávek (Projekty prací, příprava a realizace geologických prací respektovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády a normy (závazné i doporučené) platné v ČR. Návody resp. doporučení MAAE a EU mohou být použity vždy tehdy, když pro plnění dodávek nejsou stanoveny požadavky a parametry v předpisech vydaných a platných v ČR. Jedná se zejména o následující předpisy, doporučení a normy:

Úsek jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením:

zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb. o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd, ve znění pozdějších předpisů

vyhl. SÚJB č. 215/1997 Sb. o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů

Úsek geologických prací a ochrany nerostných surovin:

zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 104/1988 Sb.	o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 340/1992 Sb.	o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 15/1995 Sb. o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 206/2001 Sb.	o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 368/2004 Sb.	o geologické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č.369/2004 Sb.	o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů

Úsek ochrany přírody a krajiny:

zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 395/1992 Sb.	kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Úsek ochrany vod:

zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 432/2001 Sb.	o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 470/2001 Sb.	kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 20/2002 Sb.	o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 137/1999 Sb.	kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 142/2005 Sb.	o plánování v oblasti vod, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 293/2002 Sb.	o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 391/2004 Sb.	o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 431/2001 Sb.	o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 471/2001 Sb.	o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 590/2002 Sb.	o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

nařízení vlády č. 71/2003 Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

Úsek ochrany zemědělského půdního fondu:

zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

vyhláška č. 13/1994 Sb.	kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Úsek ochrany lesa:

zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Úsek odpadového hospodářství:

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 376/2001 Sb.	o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 294/2005 Sb.	o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 341/2008 Sb.	o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, ve znění pozdějších předpisů

Úsek veřejného zdraví:

zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 252/2004 Sb.	kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) , ve znění pozdějších předpisů

Úsek dopravy na pozemních komunikacích:

zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 104/1997 Sb.	kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Úsek dopravy drážní:

zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 177/1995 Sb.	kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 146/2008 Sb.	o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

Úsek bezpečnosti práce:

zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 48/1982 Sb.	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Úsek územního plánování a stavebního řádu:

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Ostatní související české předpisy a dokumenty:

zákon č.505/1990 Sb. zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

UV 487/2002 Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, usnesení vlády č. 487 ze dne 15. května 2002

Dokumenty MAAE

SF-1	Fundamental Safety Principles (2006)

GSR Part 1-7	Obecné bezpečnostní požadavky

GSR-3	Management System for Facilities and Activities (2006)

SSR-5	Disposal of Radioactive Waste (2011)

NS-R-3	Site Evaluation for Nuclear Installations (2003)

GS-G-3.1	Application of the Management System (2006)

GS-G-3.4	Management System for Disposal of Radioactive Waste (2008)

SSG-14	Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste (2011)

111-G-4-1	Siting of Geological Disposal Facilities (1994), dokument je sice nahrazen dokumentem SSG-14, ale ten v době zpracování Plánu managementu projektu neobsahuje detaily staršího dokumentu

DS433	Safety Aspects in Siting for Nuclear Installations (draft 2011)

Dokumenty EU

Euratom Treaty	Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Smlouva o ESAE, Smlouva o Euratomu)

2011/70/EURATOM	Směrnice Rady ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem

Normy

(010321) ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky

(010332) ČSN ISO 10005 Systémy managementu kvality – Směrnice pro plány kvality

(010333) ČSN ISO 10006 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů

Mezinárodní smlouvy

Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2012 Sbírky mezinárodních smluv

# Text boxes

Správa úložišť radioaktivních odpadů byla zřízena k 1. 6. 1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako státní organizace na základě atomového zákona (§ 26 zákona

č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření). Od roku 2000 je SÚRAO ve smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. organizační složkou státu.

Dlážděná 6 | 110 00 Praha 1 | ČR

tel.: +420 221 421 511 | fax: +420 221 421 544 | e-mail: info@surao.cz | www.surao.cz

IČ: 66000769 | Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 35-64726011/0710